Achiziția Publică a Lucrărilor de

„Reabilitare Sistem de Irigat Existent în Municipiul Constanța”

Modalitatea de achiziționare: ACORD-CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Durata acordului-cadru este de 3 ani de la data semnării acestuia de către ambele părți, cuprinzând 3 contracte anuale subsecvente, în baza căruia Autoritatea Contractantă va emite Ordine de Lucru în conformitate cu Specificațiile Tehnice af. execuției lucrărilor achiziționate.

1. Lucrări de întreținere și reparații la rețeaua de irigat:

Rețeaua de irigat asigură apa necesară pentru menținerea în stare de vegetație a spațiilor verzi din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. În timpul exploatării sistemului de irigat pot apărea avarii iar în mod curent sunt necesare lucrări de întreținere.

A. Valoarea lucrărilor de intervenții și reparații la sistemul de irigat clasic:

| Nr. Crt. | Denumirea intervenției |
| --- | --- |
| 1. | Reparat racorduri Ø 32 |
| 2. | Reparat racorduri Ø 63 |
| 3. | Reparat racorduri Ø 75 |
| 4. | Reparat robineți 1 ll |
| 5. | Reparat robineți ¾ ll |
| 6. | Reparat hidranți |
| 7. | Reparații conducte PEHD Ø 63 |
| 8. | Reparații conducte PEHD Ø 75 |
| 9. | Reparații conducte PEHD Ø 90 |
| 10. | Înlocuit aspersoare ¾ ll |
| 11. | Înlocuit aspersoare ½ ll |
| 12. | Înlocuit stuțuri pt. furtun ¾ ll |

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 1-6 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc.

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 7-9 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / m.l.

Pentru operațiunile prevăzute la pct.10-12 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A./buc.

B. Lucrări de intervenții și reparații la sistemul de irigat automatizat:

- pentru întreținere

| Nr. Crt. | Denumirea lucrării de întreținere/reparații | Perioada de execuție | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Purjare rețea magistrală (integral în vederea pregătirii pentru iarnă) | înainte de închiderea sezonului de irigat | x 1 |
| 2. | Purjare rețea secundară (integral în vederea pregătirii pentru iarnă) | înainte de închiderea sezonului de irigat | x 1 |
| 3. | Întreținere robineți cu bilă | în timpul funcționării | când este cazul |

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 1-2 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / oră.

Pentru operațiunea prevăzută la pct. 3 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc.

- pentru reparații

| Nr. Crt. | Denumirea lucrării de întreținere/reparații | Perioada de execuție | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Înlocuire robineți cu bilă 1 ll | înainte sau în timpul sezonului de irigat | dacă este cazul |
| 2. | Înlocuire robineți cu bilă ¾ ll |  |  |
| 3. | Înlocuit aspersoare automate | înainte sau în timpul sezonului de irigat | dacă este cazul |

Pentru operațiunile prevăzute în această categorie se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc.

Piese necesare în caz de înlocuire (consumabile):

| Nr. Crt. | Denumirea piesei / materialului | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stuțuri pt. furtun ¾ ll | 80 buc. |
| 2. | Aspersoare ¾ ll | 50 buc. |
| 3. | Aspersoare ½ ll | 20 buc. |
| 4. | Aspersoare automate | 20 buc. |
| 5. | Robineți cu bilă PVC 1 l | 80 buc. |
| 6. | Robineți cu bilă PVC ¾ l | 30 buc. |
| 7. | Țeavă oțel 1 l | 100 ml |
| 8. | Țeavă galvanizată 1 l | 50 ml |
| 9. | Coturi 90 Fontă 1 l | 100 buc. |
| 10. | Mufă Rapidă 1 l | 50 buc. |
| 11. | Furtun ¾ l | 1.500 ml |

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 1-6 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc.

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 7-8 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / m.l.

Pentru operațiunile prevăzute la pct.9-10 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc.

Pentru operațiunile prevăzute la pct. 11 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / m.l.

2. Lucrări de întreținere și reparații la pompele de irigat:

Sistemul de irigat spații verzi în stațiunea Mamaia este alimentat de trei (3) stații de pompare a apei care captează apa din lacul Siutghiol, iar sistemul de irigat spații verzi în municipiul Constanța este alimentat de o singură stație de pompare a apei care captează apa din lacul Tăbăcărie.

Fiecare stație de pompare are în componență pompe de tip Grumphos a căror capacitate asigură debitul corespunzător de apă pe suprafața de spațiu verde deservită.

După trecerea perioadei de garanție a pompelor, la stațiile de pompare este necesară revizia anuală a pompelor, întreținere zilnică și reparații în caz de avarie cu personal specializat.

Pompele funcționează în fiecare zi de luni până vineri la un program maxim de 8 ore/zi și sunt închise sâmbăta, duminica, sărbătorile legale și în zilele ploioase.

La cererea beneficiarului, dacă situația impune, operatorul poate executa lucrări de intervenții și sâmbăta, fără să depășească numărul maxim de ore prevăzut pentru fiecare operațiune. De asemenea, activitatea stației de pompare SP Tăbăcărie poate fi întreruptă temporar sau câteva ore/zi datorită lucrărilor de debranșare a rețelei din parc, deviere a coloanelor, ș.a. care sunt necesare în parcul Arheologic unde se execută alte lucrări de investiții.

De asemenea, datorită reconfigurării spațiului verde din stațiunea Mamaia, SP2 a fost trecută în conservare, întrucât s-a constatat că în anul 2015 aceasta nu a mai înregistrat ore de funcționare și consum la apometru.

Graficul de lucru pentru fiecare stație de pompare (8h/zi funcționare)

- Revizia tehnică anuală  a echipamentelor mecanice și electrice (cumulat la SP1, SP2, SP3 și SP Tăbăcărie)

| Nr. Crt. | Denumirea stației de pompare | Perioada maximă | Perioada minimă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. Zile | Nr. Ore | Nr. Zile | Nr. Ore |
| 1. | SP1 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 2. | SP2 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 3. | SP3 | 3 | 24 | 2 | 16 |
| 4. | SP Tăbăcărie | 3 | 24 | 2 | 16 |
| 5. | Total | 10 | 80 | 6 | 48 |

- Întreținerea în stare de funcționare normală a componentelor de natură electrică și mecanică (cumulat la SP1, SP2, SP3 și SP Tăbăcărie)

| Nr. Crt. | Denumirea stației de pompare | Perioada maximă | Perioada minimă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. Zile | Nr. Ore | Nr. Zile | Nr. Ore |
| 1. | SP1 | 424 | 3.392 | 176 | 1.408 |
| 2. | SP2 | 176 | 1.408 | 0 | 0 |
| 3. | SP3 | 424 | 3.392 | 170 | 1.360 |
| 4. | SP Tăbăcărie | 424 | 2.995 | 166 | 963 |
| 5. | Total | 1.448 | 11.187 | 501 | 3.731 |

- Reparații imprevizibile la echipamente, individual la două (2) stații de pompare (cumulat la SP1, SP2, SP3 și SP Tăbăcărie)

| Nr. Crt. | Denumirea stației de pompare | Perioada maximă | Perioada minimă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. Zile | Nr. Ore | Nr. Zile | Nr. Ore |
| 1. | SP1 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 2. | SP2 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 3. | SP3 | 3 | 24 | 2 | 16 |
| 4. | SP Tăbăcărie | 3 | 24 | 2 | 16 |
| 5. | Total | 10 | 80 | 6 | 48 |

CANTITĂȚI MAXIME ȘI MINIME PRIVIND OPERAȚIUNILE CARE VOR FI EXECUTATE:

- Revizia tehnică anuală la echipamentele mecanice și electrice (la început de sezon) – SP1, SP3, SP Tăbăcărie

Perioada maximă:

2 stații de pompare x 3 zile / stație = 6 zile

2 stații de pompare x 2 zile / stație = 4 zile

10 zile x 8 ore = 80 ore

Perioada minimă:

3 stații de pompare x 2 zile / stație = 6 zile x 8 ore = 48 ore

- Reparații imprevizibile la echipamentele electro-pompelor / panou de control și automatizare (SP1, SP2, SP3, SP Tăbăcărie)

Perioada maximă:

1 intervenție x 2 stații de pompare x 2 zile = 4 zile x 8 ore = 32 ore

1 intervenție x 2 stații de pompare x 3 zile = 6 zile x 8 ore = 48 ore

Total 10 zile x 8 ore = 80 ore

Perioada minimă:

1 intervenție x 3 stații de pompare x 2 zile = 6 zile x 8 ore = 48 ore

- Întreținere în stare de funcționare normală a componentelor de natură electrică și mecanică (SP1, SP2, SP3, SP Tăbăcărie):

- perioada de funcționare uzuală 1 Mai – 30 Septembrie cuantificabilă în zile lucrătoare, fără sărbători legale (a II-a zi după Paști, 1 Mai, 1 Iunie, a II-a zi după Rusalii, 15 Aug. – Sf. Maria, după caz)

- perioada de funcționare maximă 1 Aprilie – 31 Octombrie în funcție de regimul hidric necesar a fi asigurat fondului vegetal din spațiile verzi, în contextul schimbărilor climatice, cuantificabilă în zile lucrătoare, fără sărbători legale (a II-a zi după Paști, 1 Mai, 1 Iunie, a II-a zi după Rusalii, 15 Aug. – Sf. Maria, după caz), cuprinzând:

  - 144 zile lucrătoare af. Contractului Subsecvent 1

  - 146 zile lucrătoare af. Contractului Subsecvent 2 respectiv 3

- perioada de funcționare minimă 1 Iunie – 31 August în funcție de regimul hidric necesar a fi asigurat fondului vegetal din spațiile verzi, în contextul schimbărilor climatice, cuantificabilă în zile lucrătoare, fără sărbători legale (1 Iunie, a II-a zi după Rusalii, 15 Aug. – Sf. Maria, după caz), cuprinzând:

  - 63 zile lucrătoare af. Contractului Subsecvent 1 respectiv 3

  - 62 zile lucrătoare af. Contractului Subsecvent 2

Stația de pompare SP1

Perioada maximă:

144 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 140 zile întreținere

140 zile x 8 h/zi = 1.120 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3

Perioada minimă:

63 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 59 zile întreținere

59 zile x 8 h/zi = 472 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1

62 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 58 zile întreținere

58 zile x 8 h/zi = 464 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2

63 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 59 zile întreținere

59 zile x 8 h/zi = 472 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3

Stația de pompare SP2 – scoasă temporar din funcțiune

Perioada maximă:

63 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 59 zile întreținere

59 zile x 8 h/zi = 472 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1

62 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 58 zile întreținere

58 zile x 8 h/zi = 464 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2

63 zile – maxim 2 zile de revizie – maxim 2 zile de reparații = 59 zile întreținere

59 zile x 8 h/zi = 472 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3

Stația de pompare SP3

Perioada maximă:

144 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 140 zile întreținere

140 zile x 8 h/zi = 1.120 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3

Perioada minimă:

63 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile reparații = 57 zile întreținere

57 zile x 8 h/zi = 456 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1

62 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile reparații = 56 zile întreținere

56 zile x 8 h/zi = 448 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2

63 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile reparații = 57 zile întreținere

57 zile x 8 h/zi = 456 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3

Stația de pompare SP Tăbăcărie

Perioada maximă:

144 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 140 zile întreținere

140 zile x 8 h/zi = 1.120 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiți derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 1.001 h de deservire în primul Contract Subsecvent

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8 h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiții derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.) respectiv cele 40 h ore staționare pentru lucrările de investiții previzionate a fi realizate în Parcul Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 977 h de deservire în Contractul Subsecvent 2

146 zile – minim 2 zile de revizie – minim 2 zile de reparații = 142 zile întreținere

142 zile x 8 h/zi = 1.136 h întreținere af. Contractului Subsecvent 3 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiți derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 1.017 h de deservire în ultimul Contract Subsecvent

Perioada minimă:

63 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile de reparații = 57 zile întreținere

57 zile x 8 h/zi = 456 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiți derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 337 h de deservire în primul Contract Subsecvent

62 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile de reparații = 52 zile întreținere

56 zile x 8 h/zi = 448 h întreținere af. Contractului Subsecvent 2 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiții derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.) respectiv cele 40 h ore staționare pentru lucrările de investiții previzionate a fi realizate în Parcul Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 289 h de deservire în Contractul Subsecvent 2

63 zile – maxim 3 zile de revizie – maxim 3 zile de reparații = 57 zile întreținere

57 zile x 8 h/zi = 456 h întreținere af. Contractului Subsecvent 1 din care se mai scad cele 119 ore staționare pentru lucrările de investiți derulate în prezent în Parcul Arheologic (devieri conducte, reparații, probe, ș.a.), rezultând 337 h de deservire în ultimul Contract Subsecvent

Perioada maximă de întreținere (SP1 + SP2 + SP3 + SPT) = 11.187 ore

Perioada minimă de întreținere (SP1 + SP3 + SPT) = 3.611 ore

- MANOPERĂ:

Pentru categoriile lucrărilor de Revizie și Întreținere se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / oră.

Pentru categoria lucrărilor de Reparații la echipamentele electro-pompelor / panou de control și automatizare se vor considera și tipurile de intervenții enumerate la pct. 1-3:

| Nr. Crt. | Denumirea intervenției | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Înlocuit kituri reparații pompe | 1 – 8 buc. |
| 2. | Montaj filtre sorburi cu macara de 16 to (SP1+SP3+SP Tăbăcărie) | 6 h/buc.x 1 – 3 buc. |
| 3. | Reparații electromotoare | 1 – 3 buc. |
| 4. | Alte reparații necesare imprevizibile (SP1 + SP2 + SP3 + SP Tăbăcărie) | 48 – 80 h |

pe lângă pragurile considerate de intervenții (pct. 4), pentru care se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / buc. în cazul operațiunilor prevăzute la pct. 1 și 3 respectiv în LEI fără T.V.A. / oră în cazul operațiunilor prevăzute la pct. 2 și 4.

la care se adaugă valorile minime respectiv maxime af. următoarelor intervenții specifice:

| Nr. Crt. | Denumirea intervenției | Cantitate | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Curățare robineți tip fluture Ǿ 250 mm | 16 buc. x 2 h/buc. = 32 h | lunară maximă 7 luni (apr.-oct.) minimă 3 luni (iun.-aug.) |
| 2. | Curățat sorburi alimentare cu macara de 16 to | 3 buc. x 6 h/buc. = 18 h |  |
| 3. | Gresat electromotoare | 8 buc. x 6 h/buc. = 48 h |  |
| 4. | Igienizare, vopsitorii și reparații, clădiri stații de pompare | 3 buc. | anuală, dacă este cazul |

pentru care se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / oră în cazul operațiunilor prevăzute la pct. 1-3 respectiv în LEI fără T.V.A. / buc. în cazul operațiunii prevăzute la pct. 4.

Suplimentar, în cadrul Contractului Subsecvent nr. 1 din Acordul-Cadru, se vor include Lucrări adiționale necesare a fi realizate în vederea reabilitării stațiilor pompare af. sistemului de irigat având caracter punctual:

- Confecționat și montat tablou electric și instalație electrică Comandă și alimentare pompe

- Montaj pompe și electromotoare SP 1

- Reparație bazin aspirație consolidare mal bazin aferent stație SP1, SP Tăbăcărie, pentru care se vor exprima P.U. în LEI fără T.V.A. separate.

- MATERIALE:

| Nr. Crt. | Denumire echipament (pompă) | Denumirea subansamblului (reper/piesă) | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP1 – Pompă CR 64 2 buc. | Kit lagăr superior | buc. |
|  |  | Kit Reparații Pompe Tip CR 64 | buc. |
|  |  | Rulmenți pt. Lagăre Electromotoare 6308 | buc. |
|  |  | Rulmenți Pt. Lagăre Electromotoare 6310 | buc. |
|  |  | Teu Fontă Ǿ 250 Mm | buc. |
|  |  | Șurub M20x60 mm | buc. |
|  |  | Șaibe M20 mm | buc. |
|  |  | Piulițe Ǿ 20 mm | buc. |
|  |  | Clapet Ǿ 250 | buc. |
|  |  | Filtru Metalic Sorb Ǿ 250mm | buc. |
|  |  | Vaselină | kg |
|  |  | Garnituri Etanșare Flanșe Ǿ 250 mm | buc. |
|  |  | Tablou Electric Comandă | buc. |
|  |  | Cablu Electric 3 x 4 mm | m.l. |
| 2. | SP3 – Pompă CR 64 2 buc. | Clapeți DN 100 Rotor | buc. |
|  |  | Kit Reparații Pompe Tip CR 45 | buc. |
|  |  | Rulmenți pt. Lagăre Electromotoare 6308 | buc. |
|  |  | Rulmenți Pt. Lagăre Electromotoare 6310 | buc. |
|  |  | Teu Fontă Ǿ 250 Mm | buc. |
|  |  | Șurub M20x60 mm | buc. |
|  |  | Șaibe M20 mm | buc. |
|  |  | Piulițe Ǿ 20 mm | buc. |
|  |  | Clapet Ǿ 250 | buc. |
|  |  | Filtru Metalic Sorb Ǿ 250mm | buc. |
|  |  | Vaselină | Kg |
|  |  | Garnituri Etanșare Flanșe Ǿ 250 mm | buc. |
| 3. | SP Tăbăcărie – Pompă CR 90 3 buc. | Kit lagăr inferior Clapeți DN 80 | buc. |
|  |  | Kit Reparații Pompe Tip CR 90 | buc. |
|  |  | Rulmenți pt. Lagăre Electromotoare 6308 | buc. |
|  |  | Rulmenți Pt. Lagăre Electromotoare 6310 | buc. |
|  |  | Teu Fontă Ǿ 250 Mm | buc. |
|  |  | Șurub M20x60 mm | buc. |
|  |  | Șaibe M20 mm | buc. |
|  |  | Piulițe Ǿ 20 mm | buc. |
|  |  | Clapet Ǿ 250 | buc. |
|  |  | Filtru Metalic Sorb Ǿ 250mm | buc. |
|  |  | Vaselină | Kg |
|  |  | Garnituri Etanșare Flanșe Ǿ 250 mm | buc. |

Pentru materialele și piesele de schimb prevăzute la pct. 1-3 se va exprima P.U. în LEI fără T.V.A. / u.m. aferentă.

VALOAREA ESTIMATĂ A ACORDULUI-CADRU privind execuția lucrărilor de „Reabilitare Sistem de Irigat Existent în Municipiul Constanța” va rezulta din însumarea valorilor estimate anuale ale Cap. 1 SISTEM IRIGAT respectiv Cap. 2 POMPE IRIGAT, indexate cf. legii, prin aplicarea indicelui de inflație anuală comunicat de INS.